## Slide 1
灯 具 表 PART 05

## Slide 2
灯具表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目 |  | 
项目序号PROJCET NO | T1 | 日期 DATE | 2025-02
材料名称ITEM | 华舍系列LED防眩筒灯 |  | 
使用部位 LOCATION | A/B/C/D户型玄关 |  | 
产品型号MODEL | PAK56049X | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE |  | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 功 率：7W 光 通 量：540Lm 显色指数：Ra＞90 光束角：60° 色 温：3500K |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE:
 |  |  | T1

## Slide 3
灯具表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目 |  | 
项目序号PROJCET NO | X1/X2 | 日期 DATE | 2025-02
材料名称ITEM | 金典系列吸顶灯 |  | 
使用部位 LOCATION | A\B阳台 |  | 
产品型号MODEL | PAK41700Q | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE |  | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 功 率：12W 光 通 量：960Lm 显色指数：Ra＞80 光束角：120° 色 温：4000K 灯具尺寸：Φ260x55mm |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE:
 |  |  | X1/X2

## Slide 4
灯具表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目 |  | 
项目序号PROJCET NO | X3 | 日期 DATE | 2025-02
材料名称ITEM | 吸顶灯 |  | 
使用部位 LOCATION | A/B户型客餐厅、卧室 |  | 
产品型号MODEL | X2510-22奶白色 | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE |  | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 功 率：23W 材质：铁艺+亚克力+树脂 色 温：4000K 灯具尺寸：直径420*高105mm |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE:
 |  |  | X3

## Slide 5
灯具表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目 |  | 
项目序号PROJCET NO | X4 | 日期 DATE | 2025-02
材料名称ITEM | 吸顶灯 |  | 
使用部位 LOCATION | C/D户型客餐厅、卧室 |  | 
产品型号MODEL | JWZF-3185 | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE |  | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 功 率：33W 材质：铁艺+亚克力 色 温：4000K 灯具尺寸：长500*宽350mm |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE:
 |  |  | X4

## Slide 6
灯具表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目 |  | 
项目序号PROJCET NO | D1 | 日期 DATE | 2025-02
材料名称ITEM | 装饰吊灯 |  | 
使用部位 LOCATION | A/B户型客餐厅、卧室 |  | 
产品型号MODEL | BY-983 | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE |  | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 功 率：9W 材质：铁艺+亚克力 色 温：3000K 灯具尺寸：直径400mm 高300mm |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 18708184806
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE:
 |  |  | X3

## Slide 7
灯具表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目 |  | 
项目序号PROJCET NO |  | 日期 DATE | 2025-02
材料名称ITEM | 卫生间平板灯 |  | 
使用部位 LOCATION | 卫生间 |  | 
产品型号MODEL |  | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE | 300*600mm | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 功 率：24W 色 温：5000K 灯具尺寸：300*600 |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE:

## Slide 8
灯具表 |  |  | 
项目名称PROJCET | （ABCD户型）广西轨道地铁心圩车辆段公寓设计项目 |  | 
项目序号PROJCET NO |  | 日期 DATE | 2025-02
材料名称ITEM | 卫生间浴霸 |  | 
使用部位 LOCATION | 卫生间 |  | 
产品型号MODEL | F12002Y | 数量QUANTITY | 
规格 SIZE | 300*600mm | 饰面FINISHES | 
参数PARAMETER | 功 率：2680W（2616W+吹风22W+换气22W+照明20W） 灯具尺寸：300*600mm |  | 
供应厂商SUPPLY |  |  | 
联络人CONTACT |  | 联络电话TEL | 
参考图片PICTURE： |  |  | 
注：图片与绘图只供参考，生产商的施工图及物料样板必须提交设计师批核NOTE: Images and drawings for reference only. Shop drawings and material samples to be subbmitted for designer’s approval prior to fabrication. |  |  | 代号CODE: